## Slide 1: แนวทางการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

## Slide 2: การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ของคณะกรรมการประจำจังหวัด
1. การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
2. การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

## Slide 3
1. กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
2. กฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์
และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
แบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ประกอบด้วยสาระสำคัญจากกฎกระทรวง 2 ฉบับ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ได้แก่

## Slide 4: กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
หลักการ  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานในการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
การฆ่าสัตว์ การชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
การจัดให้มีการรวบรวมหรือกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การระบายน้ำทิ้ง
การระบายอากาศ
การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดจากสัตว์
สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์

## Slide 5: กฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
หลักการ  หลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของเนื้อสัตว์ตลอด
กระบวนการผลิตและการเรียกคืนเนื้อสัตว์ และเพื่อให้ ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์
ที่ถูกสุขอนามัย

## Slide 6
Part 1 (หน้า 1)
รายละเอียดของโรงฆ่าสัตว์ที่รับการตรวจประเมิน
รายชื่อคณะกรรมการประจำจังหวัดผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
รายชื่อผู้รับการตรวจประเมิน
Part 2 (หน้า 2-12)
ส่วนที่ 1 รายการข้อกำหนดตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 2 รายการข้อกำหนดตามกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลฯ พ.ศ. 2564
Part 3 (หน้า 13-16)
สรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
สรุปผลตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
แบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

## Slide 7
Part 1 (หน้า 1)
รายละเอียดของโรงฆ่าสัตว์ที่รับการตรวจประเมิน
รายชื่อคณะกรรมการประจำจังหวัดผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
รายชื่อผู้รับการตรวจประเมิน
Part 2 (หน้า 2-11)
ส่วนที่ 1 รายการข้อกำหนดตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 2 รายการข้อกำหนดตามกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลฯ พ.ศ. 2564
Part 3 (หน้า 12-15)
สรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
สรุปผลตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
แบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

## Slide 9
เพียงพอ? : สัตว์มีชีวิต/เนื้อสัตว์/ระบบบำบัด
สัตว์อื่น : สุนัข แมว โค กระบือ…จากข้างนอก
ไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์พาหะ : ไม่รก โล่ง ถนนไม่มีฝุ่น ไม่มีต้นไม้ใกล้อาคารผลิต
มาตรการกันปนเปื้อน : แยกพื้นที่สัตว์มีชีวิต-พื้นที่ส่งสินค้า
กันสัตว์พาหะ : กันแมลง หนู นก จิ้งจก ยุง…
ของส่วนสะอาด ไม่สะอาด โดยรอบตัวอาคาร

## Slide 10
บริเวณภายนอกโรงฆ่าสัตว์

## Slide 11
พื้นมีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทนต่อการกัดกร่อน ลาดเอียงไม่มีน้ำขัง
พื้นปูน? พื้นกระเบื้อง?
ผนังผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทนต่อการกัดกร่อน
ผนังปูน? ผนังกระเบื้อง?
รอยเชื่อมพื้น-ผนัง โค้งมน ทำสะอาดคราบสกปรกที่สะสมง่าย
ประตูมีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่เป็นสนิม ประตูไม้?
ต้องปิดสนิท ป้องกันฝุ่นและสัตว์พาหะเข้าอาคาร
ผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ความชื้น มักมีคราบเชื้อรา
พื้นที่ส่วนสะอาดต้องมีเพดาน และพื้นที่ส่วนไม่สะอาดไม่มีเพดานก็ได้ แต่ต้องป้องกันแมลง สัตว์พาหะได้
พื้น
ผนัง
ประตู
เพดาน

## Slide 12
โครงสร้างภายในโรงฆ่าสัตว์

## Slide 13
Concept การแยกพื้นที่ส่วนสะอาดและส่วนไม่สะอาดออกจากกัน
อย่างชัดเจน
- แยกผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงแยกทางเข้า-ออกของผู้ปฏิบัติงาน
- แยกอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมไปถึงรองเท้า เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
- กั้นแยกไม่ให้น้ำบนพื้นจากส่วนไม่สะอาดไหลย้อนไปยังส่วนสะอาดได้

## Slide 14
การแบ่งส่วน ในโรงฆ่าสุกร โค กระบือ แพะ แกะ นกกระจอกเทศ
ส่วนไม่สะอาด
ทำสลบ
แทงคอ
ดึงกีบ แยกหัว
ลวก ขูดขน/ถลกหนัง
ปล่อยเลือดออก
เปิดท้อง
เอาเครื่องในออก
-แยกเครื่องในขาว
-แยกเครื่องในแดง
ลดอุณหภูมิซาก (ถ้ามี)
ตัดแต่ง (ถ้ามี)
บรรจุ จัดเก็บ
ผ่าซีก
ล้างซาก
ส่วนสะอาด

## Slide 15
ลดอุณหภูมิซาก (ถ้ามี)
ตัดแต่ง (ถ้ามี)
บรรจุ จัดเก็บ
การแบ่งส่วนในโรงฆ่า
ไก่ เป็ด ห่าน นกกระทา ไก่งวง
ส่วนไม่สะอาด
ทำสลบ
เชือดคอ
ลวก ถอนขน
เปิดท้อง**
เอาเครื่องในออก**
ล้างซาก
(กรณีไก่กลม : สลบ-เชือด-ถอนขน-ล้างซาก)
ส่วนสะอาด
(กรณีไก่กลม : ลดอุณหภูมิซาก(ถ้ามี) -บรรจุ-จัดเก็บ)

## Slide 16
น้ำในรางระบาย และน้ำบนพื้นห้อง ต้องไม่ไหลย้อนจากส่วนไม่สะอาดไปยังส่วนสะอาด
ความเข้มแสงไม่ได้ระบุเป็นหน่วยเฉพาะ ให้เป็นแสง daylight
ที่สว่างเพียงพอ
น้ำใช้ที่เก็บจากปลายก็อกในพื้นที่ผลิตส่งตรวจวิเคราะห์
หากมีการใช้น้ำแข็งที่รับซื้อมา ต้องซื้อจากโรงน้ำแข็งที่มีการรับรอง GMP ของสธ.
ยกเว้น ผลิตน้ำแข็งใช้เอง ต้องมีผลตรวจน้ำแข็งแยก
จุดล้างมือบริเวณทางเข้า-ออกพนักงาน บริเวณทางออกห้องน้ำ และในพื้นที่ปฏิบัติงาน
มีถัง หรือพื้นที่รวบรวมเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
ระบบระบายน้ำ
น้ำ น้ำแข็ง

## Slide 17
ไม่ให้สารเคมีปนเปื้อนไปยังเนื้อสัตว์ในกระบวนการผลิต
มีที่เก็บมีด ตะขอ ตะกร้า ถาด ถุง… ที่สะอาดเหมาะสม
มีห้องหรือพื้นที่แต่งตัวของพนักงานแยกกัน ระหว่างพื้นที่ทั้ง 2 ส่วน และมีชุดที่ใช้ในอาคารผลิตแยกจากชุดที่แต่งมาจากบ้าน หรือสวมทับ
จำนวนห้องน้ำที่เพียงพอ ~10 คน/ 1 ห้อง
ผู้ปฏิบัติงานไม่ยืนบนแคร่ระดับเดียวกับสัตว์หรือเนื้อสัตว์
(อย.กำหนดความสูง 60 cm)

## Slide 18
ไม่มีโรงพักสัตว์? ผูกหรือให้สัตว์พักรอใต้ต้นไม้?
โรงพักสัตว์มีไว้เพื่อให้สัตว์ได้พักตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
สัตว์ได้พักก็จะได้คุณภาพเนื้อดี และเป็นพื้นที่สำหรับตรวจ AM
มีพื้นที่แยกสัตว์ป่วย คำนึงถึงทิศทางการระบายน้ำจากคอกสัตว์ป่วยไม่ไหลผ่านไปคอกสัตว์ปกติ

## Slide 19: ต้องให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ ตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์
ตรวจโรคสัตว์ก่อนฆ่า (Ante-mortem Inspection)

## Slide 20
ลาดชันเกินไป : แนะนำทางลาดที่เหมาะสมทำมุมไม่เกิน 20 องศา

## Slide 21
จาระบี ตามข้อบ่งใช้ของผู้ผลิต ระบุเป็นฟู้ดเกรด

## Slide 22
สัตว์ที่จะถูกฆ่าจำเป็นจะต้องงดให้อาหารในมื้อสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมายังโรงฆ่าฯ
เพื่อไม่ให้มีอาหารในกระเพาะมากจนเกินไป และได้พักที่โณงพักสัตว์ก่อนเข้าฆ่า
ตามหลักมนุษยธรรมจะต้องมีการทำสลบสัตว์ก่อนฆ่า
การใช้วัตถุแข็ง เช่น ขวาน กระบอง จอบ ทุบหัวสัตว์ ไม่ถือเป็นการทำสลบ
สุกรควรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4 นาที โค-กระบือประมาณ 5-6 นาที และสัตว์ปีกไม่น้อยกว่า 2 นาที
ไม่ให้สัตว์ทรมานและได้คุณภาพซากที่ดี
การล้างหรือรวบรวมเครื่องใน ต้องมีห้องแยก
เครื่องในขาวในพื้นที่ส่วนไม่สะอาด เครื่องในแดงในพื้นที่ส่วนสะอาด

## Slide 23: ต้องมีการทำสลบ

## Slide 24: ต้องมีการทำสลบ

## Slide 25: มีการนำ เลือด ออกอย่างสมบูรณ์
สุกรควรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4 นาที โค-กระบือประมาณ 5-6 นาที และสัตว์ปีกไม่น้อยกว่า 2 นาที

## Slide 26: ป้องกันไม่ให้เนื้อสัตว์ปนเปื้อนพื้นผิวสกปรก
การถลกหนัง ต้องไม่ให้ มีการปนเปื้อนจากหนังสู่เนื้อ

## Slide 27
ตรวจโรคสัตว์หลังฆ่า (Post-mortem Inspection)
ต้องให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ ตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์
ตรวจซาก
ตรวจหัว & เครื่องใน

## Slide 28
พวงเครื่องในสัตว์ปีก กิจกรรมการล้างหรือรวบรวมให้อยู่ในพื้นที่ส่วนไม่สะอาด
น้ำล้างเครื่องในต้องไม่ไหลนองพื้น
ไก่กลม หมูซีก โคซีก ถือว่าไม่ตัดแต่ง
แต่หากมีการแบ่ง4 เลาะเนื้อ แยกชิ้นส่วน หั่นสไลด์ ถือว่าตัดแต่ง
มี pest control กันแมลง ยุง หนู มด แมงมุม…

## Slide 29
Personal Hygiene
กฎกระทรวงฉบับที่1 (พ.ศ.2522) พ.ร.บ. อาหาร ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง โรคผิวหนังน่ารังเกียจ ผู้ปฏิบัติงานได้รับตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และพนักงานใหม่ต้องมีผลตรวจก่อนเข้าทำงาน (อ้างอิงตาม ปสธ.420)
ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน : ผู้ปฏิบัติงานไม่มีพฤติกรรม ล้วง แคะ แกะ เกา สวมเครื่องประดับ แต่งหน้า ทาแป้งทานาคา… ในระหว่างปฏิบัติงาน
อาการป่วยที่ต้องหยุดงานและรักษาให้หายก่อน : ดีซ่าน ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ เจ็บคอด้วยไข้ แผลติดเชื้อ หวัด มีน้ำมูก ตาแฉะ (อ้างอิงตาม ปสธ.420)
น้ำ
น้ำแข็ง
น้ำใช้ที่เก็บจากปลายก็อกในพื้นที่ผลิตส่งตรวจวิเคราะห์
หากมีการใช้น้ำแข็งที่รับซื้อมา ต้องซื้อจากโรงน้ำแข็งที่มีการรับรอง GMP ของสธ.
ยกเว้น ผลิตน้ำแข็งใช้เอง ต้องมีผลตรวจน้ำแข็งแยก

## Slide 30: ผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือ ก่อนปฏิบัติงานและหลังจากสัมผัสสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

## Slide 31: ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ทำพฤติกรรมที่ อาจทำให้เนื้อสัตว์ปนเปื้อน
https://www.health.ntpc.gov.tw/archive/file/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%96%B1%E8%AE%80%E7%89%88%E6%B3%B0%E6%96%870605.pdf
https://slideplayer.in.th/slide/2145621/
พนักงานไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ

## Slide 32
คู่มือ วิธีการ ขั้นตอนการฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับการผลิตของโรงฆ่าตัวเอง
กำหนดว่าต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

## Slide 33
ต้องมีวิธีการในการรองรับเนื้อสัตว์ที่ถูกคัดทิ้ง เช่น ฝัง/เผา/เทศบาลรับไปทำลาย

## Slide 35
พื้นที่สำคัญในการเขียนสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าฯ
ระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลสรุปให้ชัดเจน

## Slide 36
พื้นที่สำคัญในการเขียนสรุปผลการตรวจประเมินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าฯ
หากไม่ผ่านการตรวจประเมิน ต้องเขียนระบุให้ชัดเจน

## Slide 37: Thank You