## Slide 1
พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559
และกฎหมายลำดับรอง
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

## Slide 2
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 กันยายน 2559
มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
อายุใบอนุญาต มีอายุ 5 ปี
ใบอนุญาตที่ออกก่อน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จะหมดอายุในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559
2

## Slide 3
ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร
นายทะเบียนรับคำขอ และแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อนัดหมายการตรวจ
คณะกรรมการประจำจังหวัด เข้าตรวจโรงฆ่าสัตว์และเสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต
ผู้ว่าราชการหรืออธิบดี พิจารณาต่อใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
เมื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วใบอนุญาตจะมีผลจนกว่าผู้อนุญาต จะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
คณะกรรมการจะตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดถ้าพบว่า
- โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน จะเสนอผู้อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต
- โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน จะเสนอผู้ว่าให้ไม่ต่ออายุใบอนุญาต โดยอาจจะให้แก้ไขก่อนไม่เกิน 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วันหรือไม่ก็ได้
3

## Slide 4
1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาหนังสือ แต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
3. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินที่จะใช้ในการขออนุญาตประกอบ กิจการฆ่าสัตว์ หรือหนังสือได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย
4. แผนผังแสดงสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และสิ่งปลูกสร้างอื่น ตลอดจนพื้นที่รวบรวม หรือกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล พื้นที่บำบัดน้ำเสีย และพื้นที่ระบายน้ำทิ้งในกระดาษขนาด A2 หรือ A3 จํานวน 9 ชุด
เอกสารแนบ สำหรับคำขอ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
4

## Slide 5
5. แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ พร้อมด้วยคําอธิบาย รายละเอียด โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ/หรือบุคคลอื่น ตามที่กฎหมายกําหนด ในกระดาษ ขนาด A2 หรือ A3 จํานวน 9 ชุด ประกอบด้วย
5.1 แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ที่แสดงถึงพื้นที่ส่วนสกปรก และส่วนสะอาด และโรงพักสัตว์
5.2 แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร
5.3 แบบแปลนแสดงระบบระบายน้ำทิ้ง
5.4 แบบแปลนแสดงระบบการบําบัดน้ำเสีย
6. รายการเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ
7. แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต
8. สําเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่ใช้สัมผัสเนื้อสัตว์ที่เก็บจาก ก๊อกตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ที่กรมอนามัยกำหนด โดยใช้ผลไม่เกิน 6 เดือน
เอกสารแนบ สำหรับคำขอ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (ต่อ)
5

## Slide 6
ตรวจต่ออายุใบอนุญาต ต้องดูอะไรบ้าง?
1. โครงสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ บ่อบำบัดน้ำเสียตรงตามแผนที่เคยได้รับการอนุมัติ (ตรงตามแบบแปลนที่ยื่นมา และถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ)
2. มีการบำรุงรักษาสภาพ โรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. โครงสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก และการปฏิบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงประกอบ กิจการฆ่าสัตว์ และกฎกระทรวงจัดเก็บข้อมูล
4. ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่ใช้สัมผัสเนื้อสัตว์ที่เก็บจากก๊อกตามเกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้ที่กรมอนามัยกำหนด โดยใช้ผลไม่เกิน 6 เดือน ผ่านทุกตัว
6

## Slide 7
แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ ที่แสดงถึงพื้นที่ส่วนสกปรกและส่วนสะอาด และโรงพักสัตว์
แบบแปลน
7

## Slide 8
แบบแปลนระบายน้ำ
แบบแปลนระบายน้ำ
8

## Slide 9
แบบแปลนบ่อบำบัดน้ำเสีย
9

## Slide 10
รายการ เครื่องจักร ที่ใช้ในการ ประกอบกิจการ
10

## Slide 11
ส่วนไม่สะอาด
ส่วนสะอาด
แผนภูมิ แสดงขั้นตอน กระบวนการผลิต
11

## Slide 12
สําเนาผลวิเคราะห์ คุณภาพน้ำที่ใช้ สัมผัสเนื้อสัตว์ ที่เก็บจากก๊อก ตามเกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้
ใช้เกณฑ์ประกาศ กรมอนามัย
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้
กรมอนามัย พ.ศ.2563
12

## Slide 13
โครงสร้างโรงฆ่าสัตว์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
การปฏิบัติงานที่มีสวัสดิภาพสัตว์ และถูกหลักสุขอนามัย
การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา
สุขลักษณะส่วนบุคคล
หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในเตรียมต่ออายุโรงฆ่าสัตว์
13

## Slide 14
โครงสร้างโรงฆ่าสัตว์
และสิ่งอำนวยความสะดวก
กรมปศุสัตว์
14

## Slide 15
โรงพักสัตว์
1. ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับสัตว์ ที่จะเข้าฆ่าในแต่ละรอบหรือแต่ละครั้ง
2. บริเวณรับสัตว์ควรมีพื้นผิวที่ไม่ลื่น หรือลาดชันจนเกินไป
3. ที่โรงพักสัตว์จะต้องมีพื้นที่ สำหรับแยกสัตว์ที่สงสัยว่าป่วย เป็นโรค
4. มีการระบายอากาศที่ดี
5. มีการรวบรวมน้ำเสีย และของเสียจากโรงพักสัตว์
15

## Slide 16
9. บริเวณโรงพักสัตว์ต้องมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังบริเวณทำสลบสัตว์
6. มีน้ำสะอาด ให้สัตว์ได้กินอย่างเพียงพอ
7. โครงสร้างของโรงพักสัตว์ ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
8. ต้องมีพื้นที่และแสงสว่างเพียงพอ
โรงพักสัตว์
16

## Slide 17
1. ต้องมีรั้วหรือมาตรการอื่นๆ
2. บริเวณรอบอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องการดูแลให้สะอาด
3. มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน เชื้อโรคหรือสิ่งสกปรก จากสัตว์มีชีวิตมายังเนื้อสัตว์
บริเวณภายนอก โรงฆ่าสัตว์
17

## Slide 18
ทนทาน
ทำความสะอาดได้ง่าย
แข็งแรง
ไม่ดูด ซึมน้ำ
โครงสร้างภายในโรงฆ่าสัตว์
18

## Slide 19
1. ต้องมีการแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 2 ส่วน
2. มีระบบการระบายอากาศที่ดี
3. มีอ่างล้างมือประจำพื้นที่
บริเวณภายในโรงฆ่าสัตว์
19

## Slide 20
4 มีพื้นที่เก็บการจัดการเนื้อสัตว์ ที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค
5. มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์
6. มีห้องหรือบริเวณที่ใช้ สำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
7. มีห้องน้ำอย่างเพียงพอ ต่อจำนวนคนงาน
บริเวณภายในโรงฆ่าสัตว์
20

## Slide 21
การแบ่งส่วนในโรงฆ่าสัตว์ปีก
สัตว์มีชีวิต
ลดอุณหภูมิซาก
ตัดแต่ง
บรรจุ
ทำสลบ
เชือดคอ
ลวก ถอนขน
เปิดท้อง
เอาเครื่องในออก
ล้างซาก
ส่วน ไม่สะอาด
ส่วน สะอาด
21

## Slide 22
ทำสลบ
แทงคอ
แยกหัว
ลวก กำจัดขน ดึงกีบ
ปล่อยเลือดออก
เปิดท้อง
เอาเครื่องในออก
- แยกเครื่องในขาว
- แยกเครื่องในแดง
ลดอุณหภูมิซาก
ตัดแต่ง
บรรจุ
ผ่าซีก
ล้างซาก
การแบ่งส่วนในโรงฆ่าสุกร
สัตว์มีชีวิต
22

## Slide 23
ทำสลบ
แทงคอ
แยกหัว
แยกหนัง
ปล่อยเลือดออก
เปิดท้อง
เอาเครื่องในออก
- แยกเครื่องในขาว
- แยกเครื่องในแดง
ลดอุณหภูมิซาก
ตัดแต่ง
บรรจุ
ผ่าซีก
ล้างซาก
การแบ่งส่วนในโรงฆ่า โค กระบือ แพะ แกะ
23

## Slide 24
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
วัสดุไม่เป็นอันตราย ต่อผู้บริโภค
ผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตก
ทำความสะอาด ได้ง่าย
ตรวจสอบ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ดี
24

## Slide 25: มีแสงสว่าง ที่เพียงพอ
25

## Slide 26: น้ำที่ใช้ต้องสะอาด และมีเพียงพอ
26

## Slide 27: หากมีการใช้น้ำแข็ง ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน
กรมอนามัย แนะ ซื้อน้ำแข็งสะอาดมาตรฐาน GMP
มั่นใจ ปลอดภัย ลดเสี่ยงเชื้อ จุลินทรีย์ปนเปื้อน
27

## Slide 28
ถังขยะ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ท่อ ระบายน้ำ
ตัวอย่าง บ่อบำบัด น้ำเสีย
28

## Slide 29
การปฏิบัติงาน ที่มีสวัสดิภาพสัตว์
และถูกหลักสุขอนามัย
29

## Slide 30: งดให้อาหารสัตว์ ที่จะถูกฆ่าและให้สัตว์ที่จะถูกฆ่าได้พัก
อาหารมื้อสุดท้าย
30

## Slide 31: งดให้อาหารสัตว์ที่จะถูกฆ่า และ ให้สัตว์ที่จะถูกฆ่าได้พัก
31

## Slide 32: ต้องมีการทำสลบ
เจ็บปวด
ทรมาณ
32

## Slide 33: มีการนำ เลือด ออกอย่างสมบูรณ์
> 4 นาที
> 5 นาที
> 2 นาที
33

## Slide 34: ป้องกันไม่ให้เนื้อสัตว์ปนเปื้อนพื้นผิวสกปรก
การถลกหนัง ต้องไม่ให้ มีการปนเปื้อนจากหนังสู่เนื้อ
34

## Slide 35
ตรวจโรคสัตว์ก่อนฆ่า (Ante-mortem Inspection)
ต้องให้พนักงาน ตรวจโรคสัตว์ ตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์
35

## Slide 36
ตรวจโรคสัตว์หลังฆ่า (Post-mortem Inspection)
ตรวจซาก
ตรวจหัว & เครื่องใน
ต้องให้พนักงาน ตรวจโรคสัตว์ ตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์
36

## Slide 37: มีการจัดการเนื้อสัตว์ ที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค
ฝี หนอง เนื้อมีสีซีด
อวัยวะภายในมีการอักเสบ
มีร่องรอยการติดเชื้อในกระแสเลือด
ทำลายทิ้ง
37

## Slide 38: มีการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ ให้เหมาะสมต่อการบริโภค
สถานที่เก็บรักษาเนื้อต้อง มีความสะอาด
ป้องกัน เชื้อโรค และสิ่งสกปรกปนเปื้อน
ควบคุมอุณหภูมิได้
38

## Slide 39
การทำความสะอาด
และการบำรุงรักษา
39

## Slide 40: ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ทุกวัน ก่อนและหลังฆ่าสัตว์
ขยะ
สิ่ง สกปรก
ฝุ่นละออง
คราบเลือด
มูลสัตว์
แหล่งสะสมของเชื้อโรค
40

## Slide 41: ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด
สัมผัส กับเนื้อสัตว์
ทำความสะอาดอุปกรณ์ ช่วย เพิ่มคุณภาพ เนื้อสัตว์

## Slide 42: สารเคมีที่ใช้ ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ต้องเป็นชนิดที่กฎหมายอนุญาต และไม่ให้ปนเปื้อนเนื้อสัตว์
ล้างจาน
ล้างพื้น ฝาผนัง และสุขภัณฑ์อื่นๆ
ใช้ฆ่าเชื้อโรค
ใช้น้ำสะอาด ล้างอีกครั้ง

## Slide 43: สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ต้องเป็นชนิดที่กฎหมายอนุญาต และไม่ให้ปนเปื้อนเนื้อสัตว์
https://drive.google.com/file/d/1dJExe6dLzb5GDnpMDCLi7mfDUudm3cQ-/view
หน้าเว็บ สพส. http://certify.dld.go.th/
สารเคมีที่กรมปศุสัตว์อนุญาตให้ใช้ ในโรงฆ่าสัตว์/โรงงานแปรรูป

## Slide 44: สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ต้องเป็นชนิดที่กฎหมายอนุญาต และไม่ให้ปนเปื้อนเนื้อสัตว์
ขอขึ้นทะเบียนสารเคมีได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.)
การใช้สารเคมี ต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลัก วิธีการที่ขึ้นทะเบียน
คอกพักสัตว์
ไม่จำกัดชนิด ของสารเคมี ที่ใช้ทำความสะอาด
ภายหลัง การใช้สารเคมี ต้องใช้น้ำ ทำความสะอาด

## Slide 45: มีมาตรการ ป้องสัตว์พาหะ
แมลง
สัตว์ต่างๆ
พาหะนำโรคติดต่อ
รั้วหรือ ผนังอาคาร
ม่าน กันแมลง
ไฟ ดักแมลง
กล่อง ดักหนู
45

## Slide 46
สุขลักษณะ ส่วนบุคคล
46

## Slide 47: ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกาย ให้สะอาดและเหมาะสม
พนักงานส่วนสกปรก
พนักงานส่วนสะอาด
47

## Slide 48
เครื่องแต่งกาย
ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกาย ให้สะอาดและเหมาะสม
48

## Slide 49: ผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือ ก่อนปฏิบัติงานและหลังจากสัมผัสสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
49

## Slide 50: กรณีมีแผลต้องปิดแผลด้วยวัสดุกันน้ำ และสวมถุงมือทับ
https://www.health.ntpc.gov.tw/archive/file/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%96%B1%E8%AE%80%E7%89%88%E6%B3%B0%E6%96%870605.pdf
พันแผลบริเวณมือ พนักงานที่บาดเจ็บ
พลาสเตอร์ใสปิดแผลกันน้ำ
พันทับให้มั่นคง
สวมถุงมือ
50

## Slide 51: ผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่ทำพฤติกรรมที่ อาจทำให้เนื้อสัตว์ปนเปื้อน
พนักงานไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ
https://www.health.ntpc.gov.tw/archive/file/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%96%B1%E8%AE%80%E7%89%88%E6%B3%B0%E6%96%870605.pdf
https://slideplayer.in.th/slide/2145621/
51

## Slide 52: ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## Slide 53
กฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 14 เพิ่มเติม
53

## Slide 54: กฎกระทรวง กําหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
นกกระทา
ไก่งวง
54

## Slide 55
กฎกระทรวง การจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
พนักงานท้องถิ่น
พนักงานตรวจโรคสัตว์
ผู้ประกอบการโรงฆ่า
แบบตอบรับ การแจ้งการฆ่าสัตว์ และหนังสือรับรองแหล่งที่มา
การตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์ก่อนและหลังการฆ่าสัตว์
การรับรอง
ให้จำหน่ายเนื้อสัตว์
1
2
3
เก็บเอกสารไว้ 1 ปี
พนักงานเจ้าหน้าที่
(โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก)
55

## Slide 56
อยู่ใน บรรจุภัณฑ์
หรือภาชนะ
ทำความสะอาด ก่อนและ หลังขนส่ง
มุ่งเน้นหลัก สวัสดิภาพสัตว์
มีการควบคุมอุณหภูมิ
กฎกระทรวง การขนส่งสัตว์ และเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564
56

## Slide 57: พาหนะขนส่งและภาชนะบรรจุ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
57

## Slide 58
โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
58

## Slide 59: รถควบคุมอุณหภูมิ และลานขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
59

## Slide 60: เปรียบเทียบ การขนส่งซาก/ เนื้อสัตว์
60

## Slide 61
THANK YOU